## Slide 1
SUMO-CAV 混合交通博弈换道仿真系统
高速公路事故场景下CAV换道决策研究
课题组组会汇报
2026年5月9日 庞鹏飞

## Slide 2
报告提纲
汇报内容结构
01
研究背景与问题
高速公路事故场景下的CAV换道决策
02
场景设计与技术路线
仿真场景搭建与整体技术框架
03
博弈换道模型
8维原子特征空间与混合博弈求解器
04
低渗透率自适应机制
对抗性偏差·互惠记忆·自适应阈值
05
实验结果与消融分析
渗透率扫描·四模型对比·逐层消融
06
总结与下一步工作
核心结论与后续研究计划

## Slide 3
研究背景
高速公路事故场景下的CAV换道决策
核心问题
混合交通环境
CAV 与人类驾驶车辆（保守/普通/激进三种风格）混行
事故场景
中间车道 3000m 处追尾事故封堵，车辆须强制换道至车道0或车道2
核心挑战
CAV 需与异质人类车博弈完成安全高效的换道决策
场景参数
道路
3.5km 三车道高速 (E0)
事故位置
车道1，3000~3200m
CAV渗透率
0%~100% 连续可调
交通密度
1200/2000/2800/3600 pcu/h
仿真时长
360s (3600步), 步长0.1s

## Slide 4
场景设计
事故时间线与混合交通构成
正常行驶
t < 90s
突发期
90~100s
有序疏散期
100s+
V2X: —
行为: CACC 类自适应巡航跟驰
V2X: 局部 500m
行为: 高紧迫度换道需求
V2X: 全局广播 1200m
行为: 充足换道规划时间
混合交通构成
车辆类型 | 换道决策 | 跟驰模型 | V2X | 协同 | 占比
CAV | 混合博弈(8维特征) | CACC | ✓ | ✓ | p%
人类-保守 | SL2015(σ=0.3) | Krauss | ✗ | ✗ | 33%(1-p)%
人类-普通 | SL2015(σ=0.5) | Krauss | ✗ | ✗ | 33%(1-p)%
人类-激进 | SL2015(σ=0.7) | Krauss | ✗ | ✗ | 33%(1-p)%

## Slide 5
技术路线
CAV换道决策流程
感知层
① 感知
V2X通信模型
5%丢包·0.1s延迟·±5%噪声
感知层
② 安全门控
间距门控+TTC(1.5~2.0s)
紧急制动覆盖(240m/95m)
决策层
③ 特征提取
8维原子特征向量
场景自适应权重调整
决策层
④ 博弈求解
按后车类型分发3种博弈
渗透率自适应阈值判断
执行层
⑤ 换道执行
三阶段状态机
准备→执行→稳定
执行层
⑥ 在线学习
TD微调权重 lr=0.003
成功奖励·急刹惩罚

## Slide 6
Part 2
博弈换道模型
8维原子特征空间 · 混合博弈求解器 · 逆强化学习

## Slide 7
核心创新
主要创新点
原创
8维原子特征空间
速度/紧迫度/压力/安全/协同
社会冲击/密度/换道代价
Huang 2024
混合博弈求解器
3种后车类型 × 3种博弈结构
静态Nash/Stackelberg/合作
原创
Social Impact
量化换道对后车TTC缩减
非零和博弈建模
Li 2024
MaxEnt IRL
AD4CHE数据集(360万帧)
学习8维权重
原创
三阶段状态机
准备→执行→稳定
安全复查+在线TD微调
方法论
消融实验框架
3层消融(L1/L2/L3)
逐层量化模块贡献

## Slide 8
博弈模型
8维原子特征空间与收益函数
payoff(a, fa) = w_adapt · f(a, fa) − lc_cost · I(a=换道) [收益矩阵 2×3]
维 | 特征 | 换道时 | 不换道时
0 | speed | 目标车道前车速度/v_max | 自车速度/v_max
1 | urgency | 距事故归一化距离(0~1) | 0
2 | pressure | 当前车道头距压力(0~1) | 0
3 | safe | min(前TTC安全,后TTC安全) | 前向TTC安全
4 | coop | 后车协同(0.18)+制动(0.12) | 0.05
5 | social | 对后车TTC缩减比(0~1) | 0
6 | density | 局部车流密度(0~1) | 0
7 | lc_cost | 1.0 | 0.0
IRL 权重分布
speed
0.15
urgency
0.19
pressure
0.18
safe
0.25
coop
0.02
social
0.00
density
0.11
lc_cost
0.70
lc_cost=0.70主导: 真人天生不爱换道 | safe=0.25次高: 安全是普遍考虑 | speed仅0.15

## Slide 9
博弈模型
混合博弈求解器与后车异质性
solve_hybrid_game()
▾
▾
▾
Type 0 自私型
20%
静态 Nash
双方同时决策，4轮迭代
交换softmax选择→混合策略均衡
后车权重
0.45
安全
0.35
速度
0.20
舒适
0.00
协同
Type 1 合作型
60%
Stackelberg
本车领导宣布动作
后车观测后softmax最优反应
后车权重
0.40
安全
0.25
速度
0.15
舒适
0.20
协同
Type 2 高合作型
20%
Nash 合作
联合收益矩阵最大化
后车softmax配合最优联合动作
后车权重
0.35
安全
0.15
速度
0.15
舒适
0.35
协同
后车收益 U_f = w_t · [safety, speed_ratio, comfort, coop, gap_safe] | Softmax温度=0.15

## Slide 10
自适应机制
低渗透率自适应机制
低CAV占比(0%~50%)时, 周围大多是不同博弈的人类车—三个机制协同应对
⚡ 对抗性偏差
问题
人类车无V2X通信
不接受协同请求
方法
先验: P(加速)+0.10
P(减速)-0.10
效果
不再天真假设
人类会配合
↻ 互惠记忆
问题
人类行为不一致
单次博弈无法建模
方法
跟踪合作历史
coop_score 动态调先验
效果
合作车加分
对抗车减分
▤ 渗透率自适应阈值
问题
低渗透时犹豫
错失换道间隙
方法
min_gain = base ×
(1−0.6×(1−p))
效果
0%→0.4× 果断
100%→1.0× 正常

## Slide 11
Part 3
实验结果与消融分析
渗透率扫描 · 四模型对比 · 逐层消融

## Slide 12
实验结果
渗透率扫描 — 通过车辆数趋势
Chart: 通过车辆数 vs CAV渗透率
| 0% | 10% | 30% | 50% | 70% | 100%
1200 pcu/h | 77 | 77 | 79 | 74 | 78 | 77
2000 pcu/h | 109 | 118 | 123 | 122 | 124 | 126
2800 pcu/h | 97 | 172 | 159 | 171 | 167 | 173
3600 pcu/h | 61 | 214 | 213 | 211 | 214 | 204
关键发现
渗透率不影响通过量
0%→10%→100% 各渗透率
下通过量无趋势性变化
30% CAV 即获全部收益
无需等待高渗透率
零碰撞
Game 模型所有工况碰撞0

## Slide 13
实验结果
Game模型 — 渗透率扫描详细数据（更新）
渗透率 | 1200pcu/h | 2000pcu/h | 2800pcu/h | 3600pcu/h
0% (全人类) | 77 / 0 | 109 / 0 | 97 / 0 | 61 / 0
10% | 77 / 4 | 118 / 6 | 172 / 18 | 214 / 22
30% | 79 / 8 | 123 / 28 | 159 / 33 | 213 / 37
50% | 74 / 23 | 122 / 35 | 171 / 61 | 211 / 74
70% | 78 / 33 | 124 / 58 | 167 / 99 | 214 / 134
100% (全CAV) | 77 / 43 | 126 / 82 | 173 / 115 | 204 / 205
数据格式: 通过车辆数 / 换道次数 | 底色越深=通过量越高
< 80
80-120
120-170
170+
0
碰撞次数
所有工况
205
最大换道数
100%CAV / 3600pcu/h
3.6×
Game vs SUMO Default
2000pcu/h 通过量比

## Slide 14
实验结果
四模型对比分析 @ 100% CAV（更新）
Chart: 通过车辆数对比（密度 pcu/h）
| 1200 | 2000 | 2800 | 3600
Game (Ours) | 77 | 126 | 173 | 204
No-V2X | 77 | 126 | 173 | 203
Rule-Based | 48 | 80 | 106 | 135
SUMO Default | 61 | 35 | 41 | 57
性能总结
Game (Ours)
通过: 最高 204 碰撞: 0 队列: 18
No-V2X
通过: ≈203 碰撞: 2 队列: 21
Rule-Based
通过: 中 135 碰撞: 0 队列: 38
L2: 无博弈
SUMO Default
通过: 仅 57 碰撞: 2 队列: 48
L3: 仅SUMO

## Slide 15
消融分析
逐层消融 — 各模块贡献量化
L1
V2X 通信
对比
Game vs No-V2X
发现
通过量完全一致，但 No-V2X 发生 2 次碰撞
结论
V2X 的贡献是安全，而非效率
L2
博弈决策
对比
No-V2X vs Rule-Based
发现
Rule-Based 通过量降 36% (126→80 @2000pcu/h)
结论
博弈决策显著提升效率
L3
Python控制
对比
Rule-Based vs SUMO Default
发现
SUMO Default 仅 35 辆 (< Game 的 30%) + 2 次碰撞
结论
Python 控制完全必要
完整方案 ──删V2X──→ No-V2X ──删博弈──→ Rule-Based ──删控制──→ SUMO Default

## Slide 16
总结
核心结论（更新）
1
Game 模型全面领先 — 2000pcu/h通过126辆（SUMO Default仅35辆，3.6倍差距），零碰撞
2
CAV渗透率从10%起不影响通过量 — 各渗透率下通过量无趋势性变化(77~79辆, 1200pcu/h)；30%即获全部收益
3
V2X通信的贡献在安全层面而非效率 — Game vs No-V2X 通过量一致，但 No-V2X 发生碰撞而 Game 零碰撞
4
博弈决策比规则判断提升36%效率 — No-V2X vs Rule-Based 在2000pcu/h差距126→80(-36%)
5
数据驱动权重无需人工调参 — lc_cost=0.70真人天生不爱换道, safe=0.25安全首位, speed=0.15被高估
6
逐层消融验证三大模块贡献 — V2X→安全, 博弈→效率, Python控制→全部；关掉所有层效率不足30%

## Slide 17
下一步工作
1. 扩展至多车道连续换道场景
2. 引入强化学习端到端训练博弈求解器
3. 在真实路测数据上验证模型迁移性
4. 考虑V2X通信延迟动态变化对决策的影响
谢谢！欢迎提问